## Slide 1: Einige Basislibraries erleichtern das Leben
InternLed zur Signalisierung besonderer Zustände
ThingConfig verwaltet beliebige Settings
HttpServer stellt Zugriff per http-Get-Requests zur Verfügung
ThingTime verwaltet die Zeit über NTP-Server
MqttClient kapselt den Zugriff auf den Mqtt-Broker
Logger ermöglicht Protokollierung auf verschiedene Logziele mit unterschiedlichen Loglevels
Thing mit Verwaltung der Sensoren und Aktoren
ResetThing setzt ESP zurück (SPIFFS und WiFi-Credentials)
Funktionalitäten werden über Singleton-Objekte bereitgestellt

## Slide 2: Signalisierung über die interne LED
„Beobachtbarkeit“ von ESP-Zuständen ist schwierig
Eingebaute Led zur Signalisierung nutzen
Schnelles und langsames Blinken, optional mit vorgegebener Anzahl
InternLed Doku

## Slide 3: Verwalten der Konfigurationsdaten
WiFi-Credentials werden vom ESP selbst verwaltet
  Keine weitere Persistierung notwendig
Thing benötigt viele weitere Settings
  ThingName, Mqtt-Broker-Adresse, Port, …
Config speichert Settings als Key/Value-Pairs in SPIFFS
ThingConfig ist als Singleton einfach nutzbar

## Slide 4: Http-Server erweitert WebServer
Konfiguration der Wifi-Schnittstelle über WiFiManager
  Verbindung mit dem Wifi und setzen der Standardkonfiguration
Routen für spezielle Aufgaben
  /state Statusausgabe
  /reset Rücksetzen des ESP
  /led Led ein/ausschalten
  /setconfig Konfiguration per http setzen

## Slide 5: Http-Server – weitere Möglichkeiten
Module können weitere Routen hinzufügen
  Sensoren abfragen in Thing
  Aktoren setzen
Damit Server erreichbar bleibt, darf Code nicht blockieren

## Slide 6: Grundsätzlicher Ablauf
ESP ist über http-Get-Requests erreichbar
  Jede Route bietet spezielle Funktionalität
ESP zurücksetzen
  http-Request: http://<ipaddress>/reset
  Löscht die WiFi-Credentials
  Formatiert das SPIFFS
    (serial peripheral interface – flash file system)
Mit AP des ESP verbinden
Konfiguration eingeben
Bei Bedarf Konfiguration per http-Request anpassen

## Slide 7: Node rücksetzen
Per http verbinden
  Adresse über seriellen Monitor oder Fing ermitteln
App ResetThing auf ESP laden
  Kontrolle über seriellen Monitor

## Slide 8: ResetThing in Action
Bevor ein ESP weitergegeben wird
  WiFi-Credentials
  Kennwörter für Services
    Mqtt, REST, …

## Slide 9: BaseApp verwenden
Bietet Basisdienste an
ThingConfig
  Settings
WiFi-Manager
  Verbindung mit WLAN
  Verwaltung der Credentials
  Verwaltung weiterer Config-Daten

## Slide 10: Mit AP verbinden
Mac-Adresse aus Log über seriellen Monitor

## Slide 11: ESP mit WiFi verbunden

## Slide 12: ESP restarten …

## Slide 13: … Zeitsynchronisierung per NTP

## Slide 14: Http-Server läuft

## Slide 15: DHT22 per http abfragen
Library einbinden
Route /gettemperature und /gethumidity registrieren
Übung

## Slide 16: Umsetzung
Dht22-Library verwenden
RequestHandler

## Slide 17: Handler bei http-Server registrieren