## Slide 1: Thing mit Sensoren und Aktoren
Thing verwaltet seine Sensoren und Aktoren
Sensoren melden ihren Messwert
  Wenn sich der Wert um ein konfigurierbares Delta geändert hat
  Wenn mindestens 15 Minuten kein Messwert übertragen wurde
Aktoren werden für Steuerelemente verwendet
  Haben einen Sensor für den gesteuerten Wert integriert
  Sind Subscriber für das Setzen des Wertes per MQTT
    21,7

## Slide 2: Klassendiagramm

## Slide 3: Verwendung
Konfiguration per WiFi-Manager oder http-Server
Übertragung von Messwerten über MQTT

## Slide 4: Kontrolle per Mqtt.fx

## Slide 5: Was muss implementiert werden
Anwendungsspezifische Sensoren und Aktoren
Ableitung von den abstrakten Basisklassen Sensor und Actor

## Slide 6: Beispiel: Dht22-Temperatursensor

## Slide 8: Definition verwendeter Sensoren
Dht22 ist die Basislibrary für das Device
Jeder Messwert des Sensors muss separat abgefragt werden
  Eigener Sensor für Temperature und Humidity
// >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Nodespezifisch
#include <Dht22.h>
#include <Dht22_Temperature.h>
#include <Dht22_Humidity.h>
Dht22 *dhtSensorPtr = new Dht22(D1);
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
main.cpp

## Slide 9: Dht22_Temperature - Wrapper über Dht22
Dht22_Temperature::Dht22_Temperature(Dht22* dht, const char* thingName,
const char* name, const char* unit, float threshold)
:Sensor(thingName, name, unit, threshold)
{
_dht = dht;
}
void Dht22_Temperature::measure()
{
float temperature = _dht->getTemperature();
setMeasurement(temperature);
}
measure() liefert aktuellen Messwert der Temperatur des Dht22
Dht22 Details  eigene Präsentation
Dht22_Temperature.cpp

## Slide 10: Basisklasse Sensor
class Sensor
{
public:
Sensor(const char *thingName, const char *name, const char *unit, float threshold);
float getLastMeasurement();
char *getName();
virtual void measure()=0; // abstrakte Sensoren können nicht in Liste verwaltet werden
protected:
void setMeasurement(float value);
private:
StaticJsonBuffer<200> _jsonBuffer;
char _thingName[30];
char _name[20];
char _unit[10];
float _threshold;
float _measurement; // letzter übertragener Wert
float _lastMeasurement; // letzter gemessener Wert
long _time;
};
Implementiert Großteil der notwendigen Funktionalität
Konkrete Sensoren müssen nur mehr measure() überschreiben
Sensor.h

## Slide 11: Verarbeitung des neuen Messwerts
void Sensor::setMeasurement(float value)
{
_lastMeasurement = value;
long time = ThingTime.getDateTime();
if (abs(value - _measurement) >= _threshold || time > _time + 900)
{
_measurement = value;
char fullTopic[100];
sprintf(fullTopic, "%s/%s", _thingName, _name);
char payload[128];
getMqttPayload(payload, value);
MqttClient.publish(fullTopic, payload);
}
}
Sensor.cpp

## Slide 12: Payload-Kodierung ist überschreibbar
Kann vom konkreten Sensor überschrieben werden
  Z.B. JSON-Codierung
char *Sensor::getMqttPayload(char *payload, float measurement)
{
sprintf(payload, "%.2f", measurement);
}

## Slide 13: Abstrakte Klasse Actor
class Actor
{
public:
Actor(const char *thingName, const char *name);
virtual void setSettedValue(float value);
void syncValue();
float getActualValue();
float getSettedValue();
char *getName();
Sensor *getSensor();
void setSettedValueAsJson(const char *payload);
protected:
virtual void changeActorTo(float value)=0;
char _thingName[30];
char _name[20];
long _time;
float _settedValue;
Sensor *_sensorPtr;
private:
StaticJsonBuffer<200> _jsonBuffer;
MqttSubscription _actorSubscription;
char _actorTopic[50];
bool _isStart;
};
Actor.h

## Slide 14: Actor – Mqtt Subscriber-Callback
static void actorMqttCallback(const char *topic, const char *payload)
{
// Aktor aus topic extrahieren
int thingNameLength = strlen(Thing.getName());
int topicLength = strlen(topic);
int actorNameLength = topicLength-thingNameLength-9;
char actorName[50];
// /command am Ende (8 Zeichen) wird nicht mitkopiert
strncpy(actorName, topic + thingNameLength + 1, actorNameLength);
actorName[actorNameLength]=0;
Actor *actorPtr = Thing.getActorByName(actorName);
actorPtr->processMqttCommand(payload);
}
Normale C-Function
Extrahiert gesetzten Wert aus Json-Message
Setzt den Aktor entsprechend
Actor.cpp

## Slide 15: Decodierung Mqtt-Message
Wieder anpassbar
Defaultdecodierung OpenHab
void Actor::processMqttCommand(const char *payload)
{
float value = mapPayloadToCommandValue(payload);
if(value == -1) return;
setCommandValue(value);
}

## Slide 16: Actor – Sync gesetzten Wert
void Actor::syncState()
{
float actorState = readStateFromActor();
if (abs(actorState - _commandValue) > 0.01 || _isStart)
{
_isStart = false;
setActorTo(_commandValue);
char fullTopic[100];
sprintf(fullTopic, "%s/%s/state", Thing.getName(), _name);
char payload[128];
mapStateValueToPayload(payload, actorState);
Serial.print(F("*AC: Topic: "));
Serial.print(fullTopic);
Serial.print(", Payload: ");
Serial.println(payload);
MqttClient.publish(fullTopic, payload);
}
}
Actor.cpp

## Slide 17: MapStateValue wieder flexibel
Standard OpenHab  ESP
  ESP  float
  OpenHap „ON“/“OFF“
void Actor::mapStateValueToPayload(char* payload, float state){
if(state > 0.01){
strcpy(payload, "OFF");
}
else{
strcpy(payload, "ON");
}
}

## Slide 18: Spezieller Sensor - Temperatur
Dht22_Temperature::Dht22_Temperature(Dht22* dht, const char* thingName,
const char* name, const char* unit, float threshold)
:Sensor(thingName, name, unit, threshold)
{
_dht = dht;
}
void Dht22_Temperature::measure()
{
float temperature = _dht->getTemperature();
setMeasurement(temperature);
}
Überschreibt die Messmethode
  Abhängig vom speziellen Sensor
Dht22_Temperature.h

## Slide 19: Actor PowerSwitch
PowerSwitch::PowerSwitch(const char *thingName, const char *name, int pinNumber) : Actor(thingName, name)
{
_sensorPtr = new PowerSwitchSensor(thingName, name, "", 0.001, pinNumber);
_pinNumber = pinNumber;
_settedValue = 0;
pinMode(_pinNumber, OUTPUT);
digitalWrite(_pinNumber, 1); // inverse Logik
}
void PowerSwitch::changeActorTo(float value)
{
if (value > 0.1)
{
Serial.println(F("*PS: set pin low!"));
digitalWrite(_pinNumber, 0); // inverse Logik
}
else
{
Serial.println(F("*PS: set pin high!"));
digitalWrite(_pinNumber, 1);
}
}
Überschreibt changeActorTo()
Legt den zugehörigen Sensor an
PowerSwitch.cpp

## Slide 20: Thing initialisieren
Thing.init(NodeConfig.getMqttthingName());
char* thingName = Thing.getName();
// >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Nodespezifisch
Sensor* temperatureSensorPtr =
new Dht22_Temperature(dhtSensorPtr, thingName, "Temperature", "Grad", 0.2);
Thing.addSensor(temperatureSensorPtr);
Sensor* humiditySensorPtr =
new Dht22_Humidity(dhtSensorPtr, thingName, "Humidity", "%", 0.5);
Thing.addSensor(humiditySensorPtr);
Actor* powerSwitch = new PowerSwitch(thingName, "Switch", BUILTIN_LED);
Thing.addActor(powerSwitch);
MqttClient.subscribeToBroker();
Topic-Basisname ist der thingName
Sensoren und Aktoren anlegen und zu Thing hinzufügen
main.cpp

## Slide 21: In loop() regelmäßig aktualisieren
Sensorwerte melden sich bei Veränderung selbst
Aktor hat zwei Aufgaben
  Gesetzter Wert wird mit aktuellem Wert verglichen und bei Bedarf  Aktor verändern
  Aktueller Wert wird als Sensor laufend auf Veränderung überwacht
void loop() {
HttpServer.handleClient();
MqttClient.doLoop(); // Mqtt-Schnittstelle bedienen
Thing.refreshSensorsAndActors();
delay(1);
}
main.cpp

## Slide 22: Thing - Überblick
class NodeClass
{
public:
void init(const char* name);
char* getName();
void refreshSensorsAndActors();
void addSensor(Sensor* sensor);
void addActor(Actor* actor);
Actor* getActorByName(char* name);
private:
StaticJsonBuffer<200> _jsonBuffer;
std::list<Sensor*> _sensors;
std::list<Actor*> _actors;
char _thingName[50];
void registerNodeConfigCommandCallback();
};
extern NodeClass Thing; // Singleton
JsonBuffer für Serialisierung und Deserialisierung
Sensoren und Aktoren werden in Listen verwaltet
Thing.h

## Slide 23: Details zur Listenverwaltung
void NodeClass::refreshSensorsAndActors()
{
for (std::list<Sensor *>::iterator it = _sensors.begin(); it != _sensors.end(); ++it)
{
Sensor *sensorPtr = *it;
sensorPtr->measure();
}
for (std::list<Actor *>::iterator it = _actors.begin(); it != _actors.end(); ++it)
{
(*it)->syncValue();
}
}
void NodeClass::addSensor(Sensor *sensorPtr)
{
_sensors.push_back(sensorPtr);
}
Thing.cpp
Thing.cpp

## Slide 24: Detail - Thing
Actor *NodeClass::getActorByName(char *name)
{
for (std::list<Actor *>::iterator it = _actors.begin();
it != _actors.end(); ++it)
{
Actor *actorPtr = *it;
if (strcmp(actorPtr->getName(), name) == 0)
{
return actorPtr;
}
}
return nullptr;
}
Map wäre angebracht
  Key ist char*  Vergleich der Keys auf Basis der Adressen
Thing.cpp

## Slide 25: Test Sensoren
Ausgabe über seriellen Monitor
Sensor published automatisch neuen Messwert

## Slide 26: Test - Actor

## Slide 27: Actorvalue per Get-Request setzen
Dank an Ferdinand Hell (Htl Wels)!
Der Value des gewählten Aktors soll auch per Get-Request setzbar sein
Mit Fehlerbehandlung
Übung

## Slide 28: Help-Page
Als Kopiervorlage für die Befehle
Auf Anregung von Robert Reder
Übung