## Slide 1
DHT22 mit ISR
Interrupt Service Routine

## Slide 2: DHT22 – nicht blockierend auslesen
DHT22 ist ein billiger Sensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Properitäres Protokoll mit einer Datenleitung
  PWM-Signal
Relativ langsamer Sensor
  Messwerte alle minimal 2 Sekunden
http://www.electroschematics.com/wp-content/uploads/2015/02/DHT22-datasheet.pdf

## Slide 3: DHT22 - Grundspezifikationen
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/Digital+humidity+and+temperature+sensor+AM2302.pdf
RH … Relative humidity

## Slide 4: Erster Blick auf das Protokoll
ESP-Pin fungiert zuerst als Ausgang
  Start des Messzyklus
ESP-PIN erfasst als Eingang die PWM-Daten
Nach Abschluss der Messung wieder als Ausgang
Gesamtdauer ca. 200 Millisekunden

## Slide 5: Eigene DHT22-Bibliothek - Ziele
Umgang mit relativ schnellen Signalfolgen programmieren
Nicht blockierende Sensorbibliothek erstellen
  Node soll als Webserver „reactive“ sein
    Reaktionszeit deutlich unter 1 Sekunde
      Schalten von Verbrauchern verzögert sonst
      Response des Webservers kommt sonst verspätet
  ESP8266-Hintergrundverarbeitung (WiFi über RTOS) darf nicht blockiert werden
Trotz Internetrecherche keine wirklich brauchbare Implementierung gefunden

## Slide 6: DHT22 - Beschaltung
Anschluss an beliebigem GPIO
  Bei uns D1 (GPIO5)
PullUp-Widerstand
  Kann auch per SW erfolgen
Vcc ist bei uns 3,3 Volt
  Liegt innerhalb der Toleranz

## Slide 7: Implementierung von Adafruit
Für alle Arten von DHT-Sensoren geeignet
  DHT11 hat kleineren Temperaturbereich
    Preise ab 60 Eurocent
    https://learn.adafruit.com/dht/overview
  DHT21 hat PullUp bereits eingebaut
    Größere Bauform
Kurzes Codereview der Adafruit-Library
  https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library

## Slide 8: Teilaufgabe: ISR-Empfang evaluieren
In die Adafruit-Lösung ISR einbauen
  Flankenzeiten messen
Wenn Zeit ist Messdaten evaluieren
  Messwerte aus den Daten dekodieren
  Checksumme überprüfen
Übung

## Slide 9: Umbau Adafruitlösung auf ISR
Über IO-Interrupt Timestamps merken, wenn Flanken auftreten
  In ISR möglichst kurze Zeit verbringen
  Keine delays() und keine print()
Interruptsperre ausbauen!
Auswertung später, wenn Zeit ist
#define TIMESTAMPS 100 // Zuerst eine Startsequenz und dann 80 Bits
unsigned long _changingEdgeMicroSeconds[TIMESTAMPS];
volatile uint8_t _changingEdgeIndex=0;
/**
* Eigentliche Interruptserviceroutine, die nur den Zeitpunkt
* des Auftretens einer Flanke im Array dokumentiert.
*/
void Dht22::notifyChangingEdge() {
if(_changingEdgeIndex < TIMESTAMPS){
_changingEdgeMicroSeconds[_changingEdgeIndex]=micros();
_changingEdgeIndex++;
}
}
dht22.h
dht22.cpp

## Slide 10: Ausgabe der Daten nicht zeitkritisch
Wenn Temperatur von Hauptprogramm abgefragt wird
//boolean S == Scale. True == Fahrenheit; False == Celcius
float DHT::readTemperature(bool S, bool force) {
float f = NAN; //NAN ... Not a Number
if(!S){
Serial.print("Timestamps: ");
for(int i=1; i<TIMESTAMPS; i++){
Serial.print(_changingEdgeMicroSeconds[i]-_changingEdgeMicroSeconds[i-1]);
if(i%2==0){
Serial.print(";");
}
else{
Serial.println();
}
}
}
return f;
}
DHT22.cpp

## Slide 11: ISR wird offensichtlich nie ausgelöst?

## Slide 12: Adafruit-Library sperrt Interrupt
Wir haben ISR nicht registriert
uint32_t cycles[80];
{
// Turn off interrupts temporarily because the next sections are timing critical
// and we don't want any interruptions.
InterruptLock lock;
// End the start signal by setting data line high for 40 microseconds.
digitalWrite(_pin, HIGH);
delayMicroseconds(40);
DHT22.cpp

## Slide 13: Interruptkonfiguration
uint32_t cycles[80];
{
//InterruptLock lock;
digitalWrite(_pin, HIGH);
delayMicroseconds(40);
pinMode(_pin, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(D1), notifyChangingEdge, CHANGE);
delayMicroseconds(10); // Delay a bit to let sensor pull data line low.
if (expectPulse(LOW) == 0) {
DEBUG_PRINTLN(F("Timeout waiting for start signal low pulse."));
_lastresult = false;
return _lastresult;
}
if (expectPulse(HIGH) == 0) {
DEBUG_PRINTLN(F("Timeout waiting for start signal high pulse."));
_lastresult = false;
return _lastresult;
}
for (int i=0; i<80; i+=2) {
cycles[i] = expectPulse(LOW);
cycles[i+1] = expectPulse(HIGH);
}
detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(D1));
} // Timing critical code is now complete.
DHT22.cpp

## Slide 14: Endlich kommen Daten
Interrupts nicht sperren
Erfassungsroutine für GPIO-Interrupt registrieren
Wenn Erfassung vorbei ist, ISR wieder abmelden

## Slide 15: Signalfolge evaluieren
Ausgabe der Zeiten für LOW und HIGH
  Je Bit eine Zeile
  Startbits bereits ausgeblendet
Werte in Editor kopieren und als csv speichern
  High-Zeiten werden in Excel analysiert

## Slide 16: Startsequenz
ESP startet die Messung

## Slide 17: Excel-Analyse der Timestamps
Werte aus csv-Datei kopieren
Interpretation laut Datenblatt
Low-Zeiten sind sehr konstant
  53-54 Mikrosekunden im Byte
  64-67 Mikrosekunden zwischen den Bytes
High-Zeiten ebenfalls
  26-27 Microsekunden für 0
  72-74 Mikrosekunden für 1

## Slide 18: Codierung der Bits aus HIGH-Impulslänge
HIGH-Dauer zwischen 10 und 40 Mikrosekunden  0
HIGH-Dauer zwischen 60 und 90 Mikrosekunden  1

## Slide 19: Codierung der Byte-Values
Einfach mit dem Stellenwert des Bits gewichtet

## Slide 20: Humidity aus den Bits ermitteln
Messwert ergibt sich aus der Summe der 16 Bits
  High-Byte muss 8 Stellen nach links geschoben werden
  Zehntelwerte müssen noch skaliert werden

## Slide 21: Checksumme
Summe aller vier Bytewerte muss Wert der Checksumme entsprechen
  Überlauf bei Summe wird ignoriert

## Slide 22: Gesamtablauf

## Slide 23: Messablauf selbst steuern ohne Blockade
Verschiedene Zustände im Messablauf durchlaufen
  INIT
    Legt PIN auf HIGH
    Initialisiert Array und Variablen
    Wartet 250 ms
  PREPARE_MEASUREMENT_LOW
    Legt PIN auf LOW
    Wartet 20 ms
  START_MEASUREMENT
    Schaltet auf INPUT
    Registriert die ISR
    Wartet 100 ms, bis alle Messdaten eingelangt sind
  DO_READING
    Meldet ISR ab
    Berechnet Ergebnis
  COOLDOWN
    Wartet 3 Sekunden und startet dann nächste Messung

## Slide 24: Lösungsidee FSM und Ticker
FSM beschreibt die Zustände der Messung
Ereignisse werden über „OneShot“-Ticker ausgelöst